一、需求清单

| 实训室名称、仪器设备、金额 |
| --- |
| 三楼：药物制剂室（一）、药物制剂室（二） |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 技术参数详见位置 |
| 1 | 电陶炉 | 台 | 650 | 40 | 26000 | 技术要求序号（1） |
| 2 | 智能恒温水浴锅 | 台 | 1950 | 40 | 78000 | 技术要求序号（2） |
| 3 | 百分之一电子天平 圆盘1000g精度0.01g | 个 | 910 | 40 | 36400 | 技术要求序号（3） |
| 4 | 千分之一电子天平 圆盘500g精度0.001g | 个 | 1190 | 12 | 14280 | 技术要求序号（4） |
| 5 | 电子温度湿度计 | 个 | 50 | 2 | 100 | 技术要求序号（5） |
| 6 | 智能恒温干燥箱 | 台 | 8340 | 4 | 33360 | 技术要求序号（6） |
| 7 | 片剂硬度测定仪 | 台 | 28500 | 4 | 114000 | 技术要求序号（7） |
| 8 | 片剂脆碎度测试仪 | 台 | 3600 | 6 | 21600 | 技术要求序号（8） |
| 9 | 恒温磁力搅拌机 | 台 | 2300 | 16 | 36800 | 技术要求序号（9） |
| 10 | 安瓿瓶定量灌装机 | 台 | 5900 | 6 | 35400 | 技术要求序号（10） |
| 11 | 安瓿瓶熔封机 | 台 | 2500 | 6 | 15000 | 技术要求序号（11） |
| 12 | 片剂崩解仪 | 台 | 9500 | 4 | 38000 | 技术要求序号（12） |
| 13 | 澄明度检测仪灯 | 台 | 3900 | 6 | 23400 | 技术要求序号（13） |
| 14 | 液体表面张力测定仪 | 台 | 19500 | 2 | 39000 | 技术要求序号（14） |
| 15 | 显微镜 | 台 | 5148 | 10 | 51480 | 技术要求序号（15） |
| 16 | 多媒体教学系统 | 套 | 59000 | 2 | 118000 | 技术要求序号（55） |
| 17 | 实验台 2600*1100*800mm 带水池 定制 | 张 | 4300 | 32 | 137600 | 技术要求序号（66） |
| 18 | 实验室凳子 升降高度42-56厘米 定制 | 张 | 180 | 140 | 25200 | 技术要求序号（67） |
| 19 | 讲台1500*600*950mm 定制 | 张 | 3840 | 1 | 3840 | 技术要求序号（74） |
| 20 | 多功能白板600*1400*120mm 定制 | 张 | 2200 | 8 | 17600 | 技术要求序号（72） |
| 21 | 公共台14000*700*800mm 定制 | 组 | 35840 | 2 | 71680 | 技术要求序号（66） |
| 22 | 三联水龙头 PP水盆 定制 | 个 | 680 | 16 | 10880 | 技术要求序号（70、71） |
| 23 | 柜830*420*1800 mm定制 | 张 | 1800 | 6 | 10800 | 技术要求序号（73） |
| 24 | 桌椅 80*120mm定制 | 张 | 1600 | 6 | 9600 | 技术要求序号（67、68） |
| 25 | 示教台 定制1000*600*950 | 张 | 3654 | 1 | 3654 | 技术要求序号（66） |
| 26 | 信息化医学实训示教系统（智慧移动实训系统 ） | 台 | 172000 | 2 | 344000 | 技术要求序号（50） |
| 27 | 准备工作台14000*400*800mm 定制 | 组 | 37200 | 1 | 37200 | 技术要求序号（66） |
| 28 | 准备工作台11000*600*800mm 定制 | 组 | 28160 | 1 | 28160 | 技术要求序号（66） |
|  | 合计 | ￥1,381,034.00 |
| 三楼：动力制剂室 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 技术参数详见位置 |
| 1 | 全自动软胶囊机 | 台 | 480000 | 1 | 480000 | 技术要求序号（16） |
| 2 | 0.5T/H反渗透纯水设备 | 台 | 26000 | 1 | 26000 | 技术要求序号（17） |
| 3 | 20B 型万能粉碎机 | 台 | 22800 | 1 | 22800 | 技术要求序号（18） |
| 4 | 旋振筛 | 台 | 17400 | 1 | 17400 | 技术要求序号（19） |
| 5 | V型混合机 | 台 | 18000 | 1 | 18000 | 技术要求序号（20） |
| 6 | 高速式离心机 | 台 | 8000 | 2 | 16000 | 技术要求序号（21） |
| 7 | 旋转制粒机 | 台 | 59000 | 1 | 59000 | 技术要求序号（22） |
| 8 | 真空干燥箱 | 台 | 5500 | 2 | 11000 | 技术要求序号（23） |
| 9 | 单冲压片机 | 台 | 28000 | 2 | 56000 | 技术要求序号（24） |
| 10 | 小型滴丸机实验室 | 台 | 80000 | 1 | 80000 | 技术要求序号（25） |
| 11 | 融变时限测试仪 | 台 | 13000 | 2 | 26000 | 技术要求序号（26） |
| 12 | 冷冻式干燥机 | 台 | 3380 | 2 | 6760 | 技术要求序号（27） |
| 13 | 均质机实验室 | 台 | 5860 | 2 | 11720 | 技术要求序号（28） |
| 14 | 自动涂布机 | 台 | 100000 | 1 | 100000 | 技术要求序号（29） |
| 15 | 红外水分测定仪 | 台 | 16000 | 2 | 32000 | 技术要求序号（30） |
| 16 | 泡罩包装机 | 台 | 75000 | 1 | 75000 | 技术要求序号（31） |
| 17 | 自动薄膜包衣机 | 台 | 32000 | 1 | 32000 | 技术要求序号（32） |
| 18 | 溶出度试验仪 | 台 | 88000 | 1 | 88000 | 技术要求序号（33） |
| 19 | 实验室凳子（升降高度42-56厘米） | 台 | 180 | 20 | 3600 | 技术要求序号（67） |
| 20 | 公共台 长13000*宽800*高800 实验室专用面板，钢结构柜体，带抽屉、柜 | 张 | 35840 | 1 | 35840 | 技术要求序号（66） |
| 21 | 公共台 长10000*宽800*高800 实验室专用面板，钢结构柜体，带抽屉、柜 | 张 | 33600 | 2 | 67200 | 技术要求序号（66） |
| 22 | 公共台 长9000*宽800*高800 实验室专用面板，钢结构柜体，带抽屉、柜 | 组 | 31280 | 1 | 31280 | 技术要求序号（66） |
| 23 | 公共台 长7000*宽800*高800 实验室专用面板，钢结构柜体，带抽屉、柜 | 张 | 28990 | 1 | 28990 | 技术要求序号（66） |
| 24 | 多功能白板 600*1400*120mm定制 | 张 | 2200 | 1 | 2200 | 技术要求序号（72） |
| 25 | 柜（准备室） 830*420*1800mm 定制 | 张 | 1800 | 4 | 7200 | 技术要求序号（73） |
| 26 | 风冷无霜三门冰箱 | 台 | 9000 | 1 | 9000 | 技术要求序号（34） |
| 27 | 桌子长1300mm | 张 | 2500 | 8 | 20000 | 技术要求序号（68） |
| 28 | 桌面书架（桌子配套）长1300mm*高1200*深300 | 张 | 2000 | 8 | 16000 | 技术要求序号（69） |
| 29 | 柜 830*420*1800mm 定制 | 张 | 1800 | 4 | 7200 | 技术要求序号（73） |
|  | 合计 | ￥1,386,190.00 |
| 四楼：准备室 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 技术参数详见位置 |
| 1 | 准备工作台12000*600*800mm定制 | 组 | 30720 | 1 | 30720 | 技术要求序号（66） |
| 2 | 准备工作台8000*400*800mm定制 | 组 | 20480 | 1 | 20480 | 技术要求序号（66） |
| 3 | 洗手台600*500*800mm 定制 | 套 | 19200 | 1 | 19200 | 技术要求序号（66） |
| 4 | 通风柜1500*850*2350mm | 台 | 16800 | 1 | 16800 | 技术要求序号（35） |
| 5 | 通风系统 定制 | 项 | 16800 | 1 | 16800 | 技术要求序号（35） |
| 6 | 实验室凳子（升降高度42-56cm) 定制 | 张 | 180 | 20 | 3600 | 技术要求序号（67） |
|  | 合计 | ￥107,600.00 |
| 四楼：药分室 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 技术参数详见位置 |
| 1 | 风冷无霜三门冰箱 | 台 | 9000 | 1 | 9000 | 技术要求序号（34） |
| 2 | 微波炉 | 台 | 1200 | 1 | 1200 | 技术要求序号（36） |
| 3 | 磁力搅拌器 | 台 | 2400 | 2 | 4800 | 技术要求序号（37） |
| 4 | 电热恒温水浴箱 | 台 | 2400 | 1 | 2400 | 技术要求序号（38） |
| 5 | 电热恒温水浴箱 | 台 | 1500 | 1 | 1500 | 技术要求序号（39） |
| 6 | 电动搅拌器 | 台 | 2400 | 1 | 2400 | 技术要求序号（40） |
| 7 | 玻璃仪器气流烘干器 | 台 | 1500 | 2 | 3000 | 技术要求序号（41） |
| 8 | 循环水真空泵 | 台 | 2400 | 2 | 4800 | 技术要求序号（42） |
| 9 | 电陶炉 | 台 | 650 | 20 | 13000 | 技术要求序号（1） |
| 10 | 电烤箱 | 台 | 1500 | 1 | 1500 | 技术要求序号（44） |
| 11 | PP耐酸耐碱的通风柜-1247*800*2450mm | 张 | 14000 | 4 | 56000 | 技术要求序号（45） |
| 12 | 多媒体教学系统 | 套 | 59000 | 1 | 59000 | 技术要求序号（55） |
| 13 | 核酸蛋白检测仪 | 台 | 46000 | 1 | 46000 | 技术要求序号（46） |
| 14 | 千分之一电子天平 圆盘500g精度0.001g | 台 | 1190 | 9 | 10710 | 技术要求序号（4） |
| 15 | 公共 边台50*15000mm（配水槽、龙头）定制 | 张 | 7800 | 1 | 7800 | 技术要求序号（66） |
| 16 | PP耐酸耐碱试剂柜（准备室） | 套 | 3500 | 6 | 21000 | 技术要求序号（54） |
| 17 | 实验套件 中央台7500*1000mm（配水槽、二联龙头、试剂架）定制 | 张 | 9000 | 4 | 36000 | 技术要求序号（66、70、75） |
| 18 | 实验室凳子 升降高度45-55厘米 定制 | 张 | 180 | 70 | 12600 | 技术要求序号（67） |
| 19 | 教学大黑板 1.2米*4米 定制 | 张 | 2300 | 1 | 2300 | 技术要求序号（78） |
| 20 | 实训台7100*1000*800mm 定制 | 组 | 21811 | 4 | 87244 | 技术要求序号（66） |
| 21 | 实训台6000*500*800mm 定制 | 组 | 15360 | 2 | 30720 | 技术要求序号（66） |
| 22 | 实训台6000*600*800mm 定制 | 组 | 15360 | 1 | 15360 | 技术要求序号（66） |
| 23 | 通风柜1500*850*2350mm | 台 | 16800 | 1 | 16800 | 技术要求序号（35） |
| 24 | PP水盆，三口龙头550*450*310 定制 | 套 | 680 | 13 | 8840 | 技术要求序号（70、71） |
|  | 合计 | ￥453,974.00 |
| 四楼：无机有机室 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 技术参数详见位置 |
| 1 | 电热鼓风干燥箱烘箱立式恒温 | 台 | 25070 | 1 | 25070 | 技术要求序号（47） |
| 2 | 智能恒温数显电热套 | 台 | 750 | 20 | 15000 | 技术要求序号（43） |
| 3 | 风冷无霜三门冰箱 | 台 | 9000 | 1 | 9000 | 技术要求序号（34） |
| 4 | PP耐酸耐碱的通风柜 -1247*800*2450mm | 张 | 14000 | 4 | 56000 | 技术要求序号（45） |
| 5 | 实验室PP万向抽风罩 | 个 | 1440 | 18 | 25920 | 技术要求序号（52） |
| 6 | 电热恒温水浴箱 | 台 | 2400 | 1 | 2400 | 技术要求序号（38） |
| 7 | 电热恒温水浴箱 | 台 | 1500 | 1 | 1500 | 技术要求序号（39） |
| 8 | 多媒体教学系统 | 套 | 59000 | 1 | 59000 | 技术要求序号（55） |
| 9 | 实验室低温冰柜 | 台 | 28000 | 1 | 28000 | 技术要求序号（57） |
| 10 | 公共 边台50*15000mm（配水槽、龙头）定制 | 张 | 7800 | 1 | 7800 | 技术要求序号（66） |
| 11 | 桌椅套件（1.2米桌+柜+椅）定制 | 套 | 1600 | 9 | 14400 | 技术要求序号（67、68） |
| 12 | 实验套件 中央台8400*1000mm（配水槽、二联龙头、试剂架）定制 | 张 | 9000 | 3 | 27000 | 技术要求序号（66、70、75） |
| 13 | 实验室凳子 升降高度45-55厘米 定制 | 张 | 180 | 70 | 12600 | 技术要求序号（67） |
| 14 | PP耐酸耐碱试剂柜（准备室） | 套 | 3500 | 6 | 21000 | 技术要求序号（54） |
| 15 | 柜830*390*1800mm 定制 | 张 | 1800 | 1 | 1800 | 技术要求序号（73） |
| 16 | 实训台8100*1000*800mm 定制 | 组 | 21811 | 3 | 65433 | 技术要求序号（66） |
| 17 | 实训台6000*600*800mm 定制 | 组 | 15360 | 2 | 30720 | 技术要求序号（66） |
| 18 | 实训台8000*600*800mm 定制 | 组 | 20480 | 2 | 40960 | 技术要求序号（66） |
| 19 | 通风柜1500*850*2350mm | 台 | 16800 | 2 | 33600 | 技术要求序号（35） |
| 20 | PP水盆，三口龙头550*450*310mm 定制 | 套 | 680 | 14 | 9520 | 技术要求序号（70、71） |
| 21 | 教学大黑板 1.2米*4米 定制 | 张 | 2300 | 1 | 2300 | 技术要求序号（78） |
| 22 | 管道风机 4寸 | 个 | 250 | 1 | 250 | 技术要求序号（58） |
| 23 | 讲台 定制1500*600*950mm | 张 | 3840 | 1 | 3840 | 技术要求序号（74） |
|  | 合计 | ￥493,113.00 |
| 四楼：精密仪器室 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 技术参数详见位置 |
| 1 | 嵌入式天花机吊顶中央空调 | 台 | 23890 | 2 | 47780 | 技术要求序号（48） |
| 2 | 数据处理终端系统（1+1） | 套 | 9500 | 1 | 9500 | 技术要求序号（56） |
| 3 | 台式高速离心机 | 台 | 19060 | 2 | 38120 | 技术要求序号（49） |
| 4 | 转子（台式高速离心机配套）12*10ml | 台 | 1000 | 2 | 2000 | 技术要求序号（49） |
| 5 | 实验台3000*1200*800mm 定制 | 张 | 15360 | 2 | 30720 | 技术要求序号（66） |
| 6 | 实验台7400*600*800mm 定制 | 张 | 18944 | 1 | 18944 | 技术要求序号（66） |
| 7 | 实验台6200*600*800mm 定制 | 张 | 15872 | 1 | 15872 | 技术要求序号（66） |
| 8 | 实验台（带水）4000*600*800mm 定制 | 张 | 10240 | 1 | 10240 | 技术要求序号（66） |
| 9 | PP水盆，三口龙头550*450*310mm 定制 | 套 | 680 | 1 | 680 | 技术要求序号（70、71） |
| 10 | 实验室凳子 升降高度45-55厘米 定制 | 张 | 180 | 35 | 6300 | 技术要求序号（67） |
|  | 合计 | ￥180,156.00 |
| 四楼：药化实训室 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 技术参数详见位置 |
| 1 | 循环水真空泵 | 台 | 2700 | 5 | 13500 | 技术要求序号（42） |
| 2 | 电热恒温真空干燥箱 | 台 | 15500 | 1 | 15500 | 技术要求序号（51） |
| 3 | PP耐酸耐碱的通风柜 -1247*800*2450mm | 张 | 14000 | 6 | 84000 | 技术要求序号（45）） |
| 4 | 多媒体教学系统 | 套 | 59000 | 1 | 59000 | 技术要求序号（55） |
| 5 | 嵌入式天花机吊顶中央空调 | 台 | 23890 | 2 | 47780 | 技术要求序号（48） |
| 6 | 台式高速离心机 | 台 | 19060 | 4 | 76240 | 技术要求序号（49） |
| 7 | 转子（台式高速离心机配套） 4×250ml | 台 | 4400 | 4 | 17600 | 技术要求序号（49） |
| 8 | 紫外分析仪 | 张 | 2350 | 4 | 9400 | 技术要求序号（53） |
| 9 | 实验套件 中央台7500*1000（配水槽、二联龙头、试剂架） 定制 | 张 | 9000 | 4 | 36000 | 技术要求序号（66、70、75） |
| 10 | 实验室凳子 升降高度45-55cm 定制 | 张 | 180 | 70 | 12600 | 技术要求序号（67） |
| 11 | PP耐酸耐碱试剂柜（准备室用） | 套 | 3500 | 6 | 21000 | 技术要求序号（54） |
| 12 | 教学大黑板 1.2m*4m定制 | 张 | 2300 | 1 | 2300 | 技术要求序号（78） |
| 13 | 风冷无霜三门冰箱（准备室用） | 张 | 9000 | 1 | 9000 | 技术要求序号（34） |
| 14 | 实验台 3000*1200*800mm 定制 | 组 | 15360 | 4 | 61440 | 技术要求序号（66） |
| 15 | 实验台 7400*600*800mm 定制 | 组 | 18944 | 1 | 18944 | 技术要求序号（66） |
| 16 | PP水盆，三口龙头 定制 | 套 | 680 | 12 | 8160 | 技术要求序号（70、71） |
| 17 | 通风柜 1500*850*2350mm | 台 | 16800 | 4 | 67200 | 技术要求序号（35） |
| 18 | 讲台 1500*600*950mm 定制 | 张 | 3840 | 1 | 3840 | 技术要求序号（74） |
| 19 | 讲台地台 6000*800*150mm 定制 | 组 | 4200 | 1 | 4200 | 技术要求序号（77） |
|  | 合计 | ￥567,704.00 |
| 四楼：电子天平室 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 技术参数详见位置 |
| 1 | 数据处理终端系统（1+1） | 套 | 9500 | 1 | 9500 | 技术要求序号（56） |
| 2 | 多媒体教学系统 | 套 | 59000 | 1 | 59000 | 技术要求序号（55） |
| 3 | 实验室凳子 升降高度45-55厘米 定制 | 张 | 180 | 70 | 12600 | 技术要求序号（67） |
| 4 | 天平台1200*600*800mm 定制 | 台 | 1980 | 30 | 59400 | 技术要求序号（75） |
| 5 | 边台8000*600*800mm 定制 | 组 | 20480 | 1 | 20480 | 技术要求序号（66） |
| 6 | 边台6000*600*800mm 定制 | 组 | 15360 | 1 | 15360 | 技术要求序号（66） |
| 7 | 讲台1500*600*950mm 定制 | 张 | 3840 | 1 | 3840 | 技术要求序号（74） |
| 8 | 讲台地台6000*800*150mm 定制 | 组 | 4200 | 1 | 4200 | 技术要求序号（77） |
| 9 | 多功能白板600*1400*120mm 定制 | 张 | 2200 | 8 | 17600 | 技术要求序号（72） |
|  | 合计 | ￥201,980.00 |
| 四楼：气相实验室 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 技术参数详见（）页 |
| 1 | 数据处理终端系统（1+2） | 套 | 15500 | 1 | 15500 | 技术要求序号（56） |
| 2 | 边台 定制8000*600*800mm | 张 | 20480 | 1 | 20480 | 技术要求序号（66） |
| 3 | 边台 定制8000*600*800mm | 张 | 15360 | 1 | 15360 | 技术要求序号（66） |
| 4 | 气瓶柜 定制 | 个 | 1860 | 1 | 1860 | 技术要求序号（79） |
| 5 | 实验凳 升降高度45-55厘米 定制 | 张 | 180 | 10 | 1800 | 技术要求序号（67） |
| 6 | 洗手台 定制 常用洗手盆带柜 | 套 | 1200 | 1 | 1200 | 技术要求序号（66） |
| 7 | 通风柜 1500*850*2350mm | 台 | 16800 | 1 | 16800 | 技术要求序号（35） |
|  | 合计 | ￥73,000.00 |
| 四楼：药剂办公室 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 技术参数详见位置 |
| 1 | 数据处理终端系统（1+2） | 套 | 15500 | 1 | 15500 | 技术要求序号（56）， |
| 2 | 柜830*420*1800mm定制 | 张 | 1800 | 8 | 14400 | 技术要求序号（73） |
| 3 | 桌椅 80*120mm 定制 | 张 | 1600 | 8 | 12800 | 技术要求序号（67、68） |
| 4 | 柜830*390*1800mm 定制 | 张 | 1800 | 4 | 7200 | 技术要求序号（73） |
|  | 合计 | ￥49,900.00 |
| 危化品存放室 |
| 1 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 技术参数详见位置 |
| 2 | 不锈钢紧急冲淋洗眼器 | 套 | 3550 | 1 | 3550 | 技术要求序号（65） |
| 3 | PP耐酸耐碱的通风柜1247*800*2450mm | 张 | 14000 | 1 | 14000 | 技术要求序号（45） |
| 4 | PP耐酸碱试剂柜 900*450*1800mm | 套 | 3500 | 4 | 14000 | 技术要求序号（54） |
| 5 | 防爆柜尺寸：1120*1090*460mm | 套 | 3500 | 1 | 3500 | 技术要求序号（60） |
| 6 | 毒麻药品柜尺寸：600*460*1650mm | 套 | 3900 | 1 | 3900 | 技术要求序号（61） |
| 7 | 防爆空调 | 套 | 16500 | 1 | 16500 | 技术要求序号（62） |
| 8 | 防爆LED灯管 | 套 | 100 | 3 | 300 | 技术要求序号（63） |
| 9 | 数据处理终端 | 套 | 3500 | 1 | 3500 | 技术要求序号（59） |
| 10 | 定时抽风机 | 套 | 1000 | 1 | 1000 | 技术要求序号（64） |
| 11 | 桌椅套件（1.2米桌+柜+椅）定制 | 套 | 1600 | 1 | 1600 | 技术要求序号（67、68） |
|  | 合计 | ￥61,850.00 |

二、技术要求

（1）电陶炉

1.1、定时功能：支持定时功能

1.2、是否双灶：非双灶

1.3、力档位：≥10档

1.4、过热保护：支持过热保护

1.5、预约功能：不支持预约功能

1.6、额定功率：≤2200W

1.7、额定电压：220V

1.8、厚度：约77mm

1.9、最大加热直径：约200mm

1.10、电源线长：≥1m

（2）智能恒温水浴锅

2.1结构特点与用途

恒温水浴锅是辅助恒温实验仪器,由机箱、恒温水槽和控温裝置三部分组成，适用于各实验室作蒸发及恒温加热之用。恒温水槽选用不锈钢板和精密机械加工工艺制造,具有耐高温、耐腐蚀的特点，控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度AD转换技术,远红外加热技术设计而成。仪器热平衡时间短,温度均匀性好,不超过05℃，测试数据LED显示,直观、准确，广泛用于蒸馏、干燥、浓缩以及温渍化学药品或生物制品。

2.2技术参数

2.2.1、孔数：双列八孔

2.2.2、温度范围：环境温度≤-100℃

2.2.3、温度波动：±0.5°C

2.2.4、分辨率：不低于0.1°C

2.2.5、内胆：不锈钢内胆圈盖

2.2.6、加热功率：≤2000W

2.2.7、工作尺寸：约620*320*120m

（3）百分之一电子天平  圆盘1000g精度0.01g

3.1、精度：不低于 0.001g

3.2、起重值：0.003g

3.3、称盘直径：约9cm

3.4、砝码：有

3.5、防风罩：有

（4）千分之一电子天平  圆盘500g精度0.001g

4.1、精度：不低于0.001g

4.2、砝码：有

4.3、防风罩：有

（5）电子温度湿度计

5.1、操控方式：电子式

5.2、环境检测：温湿度仪

（6）智能恒温干燥箱

## 6.1原理和用途

智能恒温干燥箱是以底部加热方式，利用热空气上升现象，使箱体工作区域加热，专为粉末类、昆虫类等微小物的样品干燥，以避免风吹，导致样品飞起。具有无噪音、灰尘少和气流缓慢等特点。

## 6.2功能要求

6.2.1、内胆采用不锈钢材质，内胆四角半圆弧过渡，便于工作室的清洁工作

6.2.2、采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发

6.2.3、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠

6.3基本参数

6.3.1、容积：≥138L

6.3.2、对流方式：底部加热，自然对流

6.3.3、控温范围：RT+10~250°C

6.3.4、界面显示：LED液晶显示

6.3.5、温度均匀度：最高温度±3%

6.3.6、控温精度：不低于0.1°C

6.3.7、温度波动度：±1°C

6.3.8、功率：≤1500W

6.3.9、电源电压：220V/50HZ

6.3.10、隔板数量：≥3块

(7) 片剂硬度测定仪

7.1技术参数

7.1.1、硬度测试范围：2-200N  0.2KG-20KG

7.1.2、度量单位: 牛顿 N   公斤力 Kgf  (1Kgf=9.81N)

7.1.3、分辨率：不低于0.1N  0.01Kg

7.1.4、硬度测量精度：量程±0.5%

7.1.5、片剂测试直径：2-40mm

7.1.6、重复测量误差：±1%

7.1.7、每组测试片数：≥100片

7.1.8、接口：标准串行打印接口，自带微打

7.2功能要求

7.2.1、高精度压力传感器，保证测试的精度和重现性

7.2.2、选用高清晰度液晶显示屏,内容丰富,可根据屏幕提示享受智能化操作，每一个操作过程均给出汉字提示和量化指标

7.2.3、测量方式可选:手动单片/自动连续

7.2.4、系统可实现自动压片、自动显示、自动锁存、自动复位、自动循环测试、自动线性误差修正、自动故障诊断

7.2.5、数据处理能力，可对试验结果进行统计、分析、打印、显示。可提交测试样本的最大值、最小值、标准偏差和变化范围的报告

7.2.6、自动计算退片行程，压缩测试占用时间

7.2.7、度量单位一键转换(牛顿公斤)

7.2.8、新型前换纸微型打印机

7.2.9、方便快捷测量药片直径

（8）片剂脆碎度测试仪

8.1功能要求

片剂脆碎度测试仪由控制系统、传动系统、转盘部件等组成，由采用单片微型计算机等组成的精密控制系统对部件进行集中控制；仪器结构合理，自动化程度高，控制进度高，灵敏度高，操作简便，工作可靠。内部结构为全机械齿轮传动，无皮带，无损耗件，寿命长

8.2、技术参数

8.2.1、转盘圆筒直径：φ286mm

8.2.2、转盘圆筒深度：≥39mm

8.2.3、试样滑落高度：≥ 156mm

8.2.4、转盘旋转圈数： 10-990圈可调

8.2.4、转盘旋转速度：≥25转/分

8.2.5、转盘调速精度：±1转/分

8.2.6、电源： 220V/50Hz/20W

（9）恒温磁力搅拌机

技术参数

9.1、工作盘尺寸：φ135mm（5英寸）±2MM

9.2、盘面材质：不锈钢陶瓷涂层

9.3、电机类型：直流无刷电机

9.4、电机输入功率：≤5W

9.5、搅拌点位数量：≥1

9.6、搅拌量（水）：约≤3L

9.7、搅拌子尺寸：约50mm

9.8、转速范围：150-1600rpm

9.9、转速显示：LED

9.10、温度显示：LED

9.11、加热功率：≤550W

9.12、加热温度范围：室温-280℃，步长1°C

9.13、温度传感器：PT1000（精度为±0.5）

9.14、电源参数：100-120/200-240V 50-60Hz

9.15、允许环境温度和湿度：5-40℃ 80%

（10）安瓿瓶定量灌装机

10.1原理

机身是由304L不锈钢，变速电机、电熔、调速器、电源开关组成，符合国家GMP要求；灌装机材料是医用硅胶管（特点：耐候性和耐热老化性；优质胶料制成；耐酸碱性和耐溶剂性）医用硅胶管可用于精密分装各类液体；灌装采用三通工作原理，采用锥体活塞，密封性能好，分注液量准确，液量调整方便

10.2技术参数

10.2.1、液量装量范围: 5-20m1

10.2.2、灌装速度: ≥31 瓶/分

10.2.3、精度：±0.5%

10.2.4、电压功率: ≤220V/30w

（11）安瓿瓶熔封机

11.1原理和用途

安瓿熔封机是集控制箱和熔封台为一体的，具有设计创新、体积小、存放更方便，火焰均匀、拉丝光滑、熔封速度更快，采用煤气或石油液化汽为燃料，和传统工艺相比，节约了时间及成本，工作效率更高。是医院、制剂室、学校、科研单位、小药厂、生物制剂厂熔封安瓿瓶的理想设备

11.2技术参数.

11.2.1、适用规格:1-20 ml

11.2.2、产量:600-800支/时

11.2.3、电压: 220 V

11.2.4、功率: ≤7W

11.2.5、助燃气压力: ≥0.04 KPa

11.2.6、燃气压力:≥0.4 KPa

（12）片剂崩解仪

12.1技术指标：

12.1.1、温度预制范围：室温～50℃，显示显示分辨率为0.1℃。

12.1.2、温度控制精度：±0.3℃

12.1.3、定时预制范围：1min～999min

12.1.4、时间控制精度：±0.5min

12.1.5、工作噪声：＜60db

12.1.6、升降吊篮数量：不低于4套

12.1.7、吊篮升降频率：（ 30～31）次/分

12.1.8、吊篮升降距离:(55+1) mm

12.1.9、筛网至杯底最小间距:25mm ±2mm

12.1.10、筛网孔径:≤2mm

12.1.10、电源:220V50Hz

12.1.11、整机功率:≤ 600W

12.2功能要求

12.2.1、4篮工作位系统测定崩解时限

12.2.2、4套吊篮，2个吊篮为一组, 2组单独运行,可分别控制

12.2.3、电子温度传感器可显示和监控水浴箱内各点及烧杯中的温度。采用高精度数字电子传感器，无需校准即可保证水浴温度的高精度和高准确度

12.2.4、仪器自动控制水浴温度为37.℃ (药典规定)。并可随时重新设定预置温度

12.2.5、仪器自动设定吊篮升降时间为 15分钟,也可任意重新设定

12.2.6、采用单片机为核心的计算机控制技术，智能化控制水浴温度、工作时间两个性能参数

12.2.7、仪器具有监控水浴温度过热报警和自动保护功能

（13）澄明度检测仪灯

技术参数

13.1、功率：≤20W

13.2、灯管：≤20W

13.3、照度范围：1000—6000LX

13.4、时限范围：1—99S任意设定

（14）液体表面张力测定仪

技术参数

14.1、测量范围：5-200mN/m

14.2、准 确 度：0.2%读数±0.2 mN/m

14.3、分 辨 率：不低于0.1mN/m

14.4、灵 敏 度：≥0.1mN/m

14.5、电源电压：AC220V±20%  50HZ±10%

14.6、功耗：≤20W

14.7、适用环境温度：10～30℃

14.8、适用环境湿度：≤85% RH

（15）显微镜

15.1用途

显微镜可广泛用于生物学、细菌学、组织学、药物化学等研究工作，在医疗中可进行临床试验，在学校实验室可供教学之用

15.2规格

1、物镜

| 类 别 | 放大倍数 | 数值孔径（ＮＡ） | 系统 | 工作距离（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消色差物镜 | ４× | 0.10 | 干 | 37.5 |
|  | 10× | 0.25 |  | 7.613 |
|  | 40×（弹簧） | 0.65 |  | 0.632 |
|  | 100×（弹簧） | 1.25 | 油 | 0.198 |

2、目镜

| 类 别 | 放大倍率 | 视场直径（mm） |
| --- | --- | --- |
| 宽视野目镜 | 10× | ≥18 |
|  | 16× | ≥11 |

3、目镜筒：双目镜筒 平移式或铰链式360°定位倾角30°

4、转换器：四孔

5、总放大倍率：40×～1600×

6、机械筒长：≥160 mm

7、对象距离：≥195mm

8、阿贝聚光镜：NA 1.25 带可变光阑及滤色片

9、调焦机构：同轴粗微调，调焦范围：≥30 mm，微调格值：≥ 0.002 mm

10、双层机械载物台 ：≥140×140 mm   移动范围：≥75×45 mm

11、照明系统：带可变光阑明场透射照明 亮度可调 卤素灯照明或LED照明

12、电源：110-220V/50-60Hz

15.3配置清单

1、显微镜主体：一台

2、消色差物镜 4×、10×、40×（弹簧）、100×（弹簧、油）：各一只

3、双筒目镜管 ：一只

4、宽视野目镜10×、16×：各一对

5、滤色片白色：一片

6、物镜用浸油（合成油）：一瓶

（16）全自动软胶囊机

16.1主机技术参数

16.1.1、成品胶囊装量精度：±1%

16.1.2、单柱塞供给量：0-1.5ml

16.1.3、滚模尺寸：直径约 80×100mm

16.1.4、滚模转速：0-5rpm,无级变速

16.1.5、主机总功率：≤5KW

16.1.6、电源：380V，50Hz

16.1.7、成品率：≥99.9%

16.2配置清单

16.2.1、主机1台（功能要求：微量润滑系统、电控箱、移动平台、滚模无极变速、装量精度：±1%）

16.2.2、网胶回收桶1个（功能要求：收集废网胶）

16.2.3、水冷机组1套（功能要求：保证设备运行时胶皮冷却成型、采用风冷+水冷系统，稳定实用）

16.2.3、PLC电控系统1套（功能要求：控制系统核心，人机界面，操作简便精确）

16.2.4、模具1套：（功能要求：每套包括航空铝合金模具约两只

喷体、分流板可变齿轮、密封垫、滚模尺寸（mm）：约Ø80*100）

16.2.5、化胶罐：1套（功能要求：自带搅拌保温、气压式自动供胶、有效容积≥100L）

16.2.6、水环式真空泵1台：功率≤2.2KW

（17）0.5T/H反渗透纯水设备

技术参数

17.1、电源：380V/50HZ±10% 三相五线

17.1、功率：≤ 1.5KW

17.3、产水量：1t/h

17.4、脱盐率：96-99%

17.5、进水PH：6-8

17.6、进水口：DN20

17.7、进水压力：0.15-0.3Mpa

17.8、出水口：DN20

17.9、运行方式：手动/自动一体控制运行，预处理全自动反冲洗原水箱缺水自动停机，纯水箱满水自动停机；

17.10、供水方式：自行供水

17.11、系统回收率：≤ 50%

17.12、给水情况：水源类型：市政自来水或优质地下水   水温：5~40℃

17.13、出水标准：产水电导率≤20us/cm

17.14、设备尺寸/占地面积：约1200*800*1600mm(不包含水箱)

17.15、工艺流程：原水箱→原水泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→保安过滤器→高压泵→反渗透装置→纯水箱

（18）20B 型万能粉碎机

18.1技术参数

18.1.1、主机功率：≤4kw

18.1.2、风机功率：≤0.55kw

18.1.3、电 压：380V

18.1.4、转 速：≥5800r/min

18.1.5、除尘方式：滤芯除尘

18.1.6、粉碎细度：20目-120目

18.1.7、进料粒度：≤6mm

18.1.8、生产能力：40-150kg/h

18.1.9、主机盖板厚度：≤20mm

18.1.10、主轴：冷水套

18.2原理和应用

利用活动齿盘和固定齿盘间的相对运动使物料经齿冲击、摩擦以及物料间彼此冲击而实现粉碎。物料经投料口进入粉碎室，在高速旋转的活动齿盘和固定齿盘间受到齿的剪切、撞击、摩擦及物料间的相互作用下被粉碎，经筛网筛选后进入集料布袋完成粉碎。适合中西药、食品、化工、材料等行业的生产使用

18.3功能要求

18.3.1、采用不锈钢材料制造，适应大多数热敏性物料的粉碎要求

18.3.2、无污染，噪音小，单独配置集料室、集尘室，使粉尘得到充分的收集，可满足对洁净度的要求；整机动平衡良好，大幅度降低了噪音

18.3.3、粉碎刀组内可设叶片（限锤式），加大了粉碎室内的气流量，即可保证产量，又可降低粉碎时产生的温度，更适合粉碎一些流动性不好、带粘性的物料

18.3.4、配备多种规格的筛网，满足多种细度要求

18.3.5、操控简便，维护方便。结构紧凑，无死角，方便清理

18.3.6、生产能力强，可满足大部分的产量要求

（19）旋振筛

19.1技术参数

19.1.1、层数：单层双出口

19.1.2、功 率：≤0.55kw

19.1.3、电 压：380V

19.1.4、筛分细度：10-350目

19.1.5、材质：304不锈钢

注：卫生死角全抛光

19.2原理和应用

采用不锈钢材质制作，无卫生死角，焊接部位全抛光处理，符合GMP认证要求。

振动筛噪音低、效率高、快速换网仅需3-5分钟，全封闭结构，适用于粉、粒、粘液等物料的筛分过滤

19.3功能要求

19.3.1、效率高、设计精巧耐用，任何粉类、粘液均可筛分

19.3.2、换网容易、操作简单、清洗方便

19.3.3、网孔不堵塞，粉末不飞扬，一般筛分可筛不少于 350目

19.3.4、杂质粗料自动排出，可连续作业

19.3.5、巧妙筛网设计，筛网使用时间长久，换网快，只需3-5分钟

19.3.5、体积小，节省空间，移动方便

19.3.6、筛机最高不少于五层

（20）V型混合机

20.1技术参数

20.1.1、总容积：≥50升

20.1.2、净容积：≥20L

20.1.3、装载系数：≥40%

20.1.4、功 率：≤0.75KW

20.1.5、电 压：380V

20.1.6、筒体转速：≥20r/min

20.1.7、体 积(mm)：约1350×460×1160（mm）

20.2原理和应用：

通过机械传动，使两个不等高的V型圆柱筒体的物料做往复翻动，利用机械力和重力等，将两种或两种以上物料均匀混合的设备。由筒体、驱动轴、支架等组成。筒体与驱动轴相连接，驱动轴带动筒体做旋转运动，物料在筒里被反复剪切、扩散、错位，从而实现均匀混合。广泛用于制药、食品、化工、电子、陶瓷、冶金、农业、饲料等多行业粉状或颗粒状物料的混合使用

20.3功能要求

20.3.1、筒体无死角，不积料，混合时间短

20.3.2、筒体采用不锈钢材料制成，内外壁抛光，外型美观，易于清理

20.3.3、进料可手工加料或真空吸料，进料采用新型不锈钢人孔，出料采用转阀和快速旋盖

20.3.4、配备时间继电器，可随意调节混合时间

20.3.5、设备设计科学，预留快速接口，可加配真空上料系统

（21）高速式离心机

21.1、转速：≥6000r/min

21.2、相对离心力：＞17800×g

21.3、容量：≥300ml

21.4、转速精度：±20r/min

21.5、定时范围：0-99小时

21.6、电源：AC 220V 50Hz 15A

21.7、整机噪声:≤60dB

（22）旋转制粒机

技术参数

22.1、颗粒直径mm：0.5-3

22.2、筛筒孔径mm：0.8-2.5

22.3、生产能力kg/h：120-300

22.4、电机功率：≤5.5kw

（23）真空干燥箱

23.1用途及功能

23.1.1、长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠

23.1.2、钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然

23.1.3、箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度

23.1.4、工作室采用不锈钢板（或拉丝板）制成，确保经久耐用

23.1.5、储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，所以不会氧化

23.2技术参数

23.2.1、温度范围：50-250℃

23.2.2、输入功率：≤1200W

23.2.3、温度波动：±1℃

23.2.4、真空度：约133Pa

23.2.5、搁板：≥2块

（24）单冲压片机

技术参数

24.1、机器材质：铁质

24.2、机器压力(kn)：0-50(可调节)

24.3、压片直径(mm)：4- 20(可调节)

24.4、充填深度(mm)：≥16

24.5、压片产量(pc/h)：≥4500

24.6、电机功率(w)：≤750

24.7、电机转速(r/min)：≥ 1400

（25）小型滴丸机实验室

25.1原理和用途

体积小，重量轻，数字显示，温度自动控制，参数任意设定，操作方便，属于自然滴制过程；可透过双层玻璃门观察滴制状况；新型制冷机组，无氟环保；滴罐低部锥形设计，可滴制15--60mg滴丸

25.2技术参数

25.2.1、工作电压：220Ｖ

25.2.2、功率：≤ 500Ｗ

25.2.3、滴头个数：单孔滴头１个，（配滴头1组）3孔滴头1只

25.2.4、滴丸直径：￠2－￠5ｍm(滴速 粒|秒)

25.2.5、滴丸重量：15-60mg

25.2.6、产量: 1 粒/秒（3孔滴头，10800粒/小时）

25.2.7、料灌容积：约0.8L

25.2.8、料罐温度：80-90度

25.2.9、冷却介质：二甲基硅油或液体石蜡油

25.2.10、料罐保温油：40号机油或二甲基硅油

25.3配置表

| 一、电器表控制盘 | 加热和制冷转速开关 |
| --- | --- |
|  | 油浴、药液、滴盘温度显示仪表 |
| 二、滴制 装置 | 滴罐（耐高温双层硅硼玻璃罐） |
|  | 滴罐油浴加热器 |
|  | 防干烧加热盘 |
|  | 滴头（标准接口） |
|  | 药液进料口 |
|  | 滴丸接收抽斗 |
| 三、制冷装置 | 冷却柱 |
|  | 制冷系统 |
| 四、喷塾外壳 | 双层透明玻璃门，便于教学演示 |

（26）融变时限测试仪

26.1功能要求
26.1.1、三杯三路，三路同步，手动翻转，液晶显示
26.1.2、透明套筒，不锈钢网架，翻转机构新颖灵活
26.1.3、网架等采用不锈钢
26.1.4、自动控制温度，温控精度高
26.1.5、采用磁性水泵循环水流匀热系统，水浴温度均匀
26.1.6、全自动智能化控制温度、时间参数
26.1.7、可以随意预置时间参数；分时显示预置值和实时值
26.1.8、自动化，自动检测、自动诊断、自动报警
26.1.9、自动控温，自动记时，定时翻转指示预报，故障报警

26.2技术参数

26.2.1、套筒网架数量:不少于3套

26.2.2、温控范围:20-45℃

26.2.3、透明套筒尺寸:高60mm内径52mm （±1mm）

26.2.4、温控精度:±0.3℃

26.2.5、不锈钢网架: 二片直径50mm不少于39个

26.2.6、烧杯容积: ≥5L   4mm小孔

26.2.7、电源:220V/ 50Hz/1000w

26.2.8、网架翻转频率:1次/ 10分

26.2.9、定时范围:(10~900) min

26.2.10、定时精度: ±0.5min

（27）冷冻式干燥机

27.1、额定处理量：约1.5 m³

27.2、电源：220V

27.3、总机功率：≤0.6KW

27.4、风扇马达：≥80W

27.5、接管尺寸：R1

12.6、进出距：≤3.20mm

27.7、配套空压机：1.5KW-7.5KW

（28）均质机实验室

技术参数

28.1、转速范围：300-23000r/min

28.2、处理量：30-1500ml

28.3、输入功率：≤280W

28.4、输出功率：≤200W

28.5、外形尺寸：约250x350x600mm

28.6、使用电源：220 V 50 Hz

28.7、额定转矩：83N.cm

28.8、工作头配置：φ12 mm，φ18mm

28.9、工作方法：断续

（29）自动涂布机

技术参数

29.1、尺寸：约2800mm*700mm*1800mm

29.2、基质类型：黑膏药、热熔胶、水凝胶

29.3、药贴形状：任意形状

29.4、基材最大宽度：≤200mm

29.5、基材最大卷径：≤600mm

29.6、基材卷芯内径：inches

29.7、涂布速度：≥8m/min

29.8、涂布厚度：＞0.1mm

29.9、涂布方式：刮涂

29.10、电气控制：PLC、伺服系统闭环控制

29.11、温度控制：智能 PID 控制 Intelligent PID

29.12、生产效率：26000-35000 片/天

29.13、工作电压：AC220V50Hz

29.14、额定功率：≤2Kw

29.15、工作气压：≤0.6mpa

29.16、设备重量 ：≈380KG

（30）红外水分测定仪

技术参数

30.1、量程(g)	：≥110

30.2、可读性(g)：≤0.01

30.3、可读性(>10g样品)(%)：≤0. 1%

30.4、重复性(3g样品)(%)：≤0.3%

30.5、重复性(10g样品)(%)：≤0.2%

30.6、最小样品量(g)：≤0.5

30.7、建议样品量(g)：3～20

30.8、秤盘尺寸(mm)：约90

30.9、升温程序：标准

30.10、环境操作温度(℃)：10℃~-30℃

30.11、通讯：双向RS232

30.12、终点控制：定时、自动

30.13、加热温度范围(℃)：50℃到160℃(间隔℃)

30.14、显示内容：水分%、固体% 、重量、时间、温度

30.15、加热时间：1～60分钟间隔为30秒，60~90分钟间隔为1分钟

30.16、总重(kg)：4.15-4.2

30.17、样品盘手柄：标配

30.18、加热源：红外、卤素

（31）泡罩包装机

技术参数

| 冲裁次数 | 10-35次/分 |
| --- | --- |
| 生产能力 | ≥2400版/时 |
| 最大成型面积及深度 | ≤80*110*13毫米（mm） |
| 行程范围 | 20-80毫米 |
| 版块 | ≥80x57mm |
| 空气压力 | 0.6-0.8兆帕 |
| 电源总功率 | ≤220V 50Hz 3.2Kw |
| 主电极功率 | ≤0.75Kw |
| PVC硬片 | 0.15-0.5x110毫米(mm) |
| PTP铝箔 | 0.02-0.035x110毫米(mm) |
| 透析纸 | 50-100gx110毫米（mm） |
| 模具冷却 | 自来水或循环水 |
| 噪声指标 | <75dBA |

（32）自动薄膜包衣机

32.1技术参数

32.1.1、主电机功率：≤0.37kw

32.1.2、内加热功率：≤900W

32.1.3、外加热功率：≤500W

32.1.4、风机功率：≤60W

32.1.5、电压：220V/50Hz

32.1.6、锅体直径：约400mm

32.1.7、锅体转速：0-50转/分（可调速）

32.1.8、生产能力：3-5kg/次

32.1.9、外形尺寸：约550*450*750mm

32.1.100、结构外观：一体式

32.1.11、喷液方式：气动

32.1.12、喷液系统：喷枪（1把）、气管

32.1.13、支架一套

32.2 配置清单

32.2.1、机身：铁板槽钢焊接，全不锈钢外包

32.2.2、糖衣锅：直径约400mm，304不锈钢材质（锅厚约1.5mm）

32.2.3、减速机：航天减速机

（33）溶出度试验仪

技术参数

33.1、搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm

33.2、转篮摆动幅度：≤1mm

33.3、转篮与溶出杯轴偏差：≤2mm

33.4、调速范围：25—200转/分

33.5、转速分辨率：1转/分

33.6、调温范围：室温～45.0℃

33.7、控温精度：≤±0.3

33.8、计时累计时间：99小时59分，正计时

33.9、取样周期：不少于9个不同取样周期

33.10、电源功率：AC220V.50HZ.  1350W

33.11、工作环境：5-37℃

33.12、相对湿度：＜80%

（34）风冷无霜三门冰箱

技术参数

34.1、类别：三开门

34.2、总容积：≥271L

34.3、冷藏室容积：≥106L

34.4、冷冻室容积：≥90L

34.5、变温容积：≥75L

34.6、制冷方式：风冷式

34.7、电源性能：220V/50Hz

34.8、额定耗电量：0.77kwh/24h

34.9、控制方式：电脑温控

34.10、压缩机：定频

34.11、气候类型：SN-T

34.12、运行噪音：≤39dB

（35）通风柜1500*850*2350mm）

技术参数

1、操作台、储物柜外形尺寸偏差(mm)

1.1、受检标识尺寸与实测值偏差（配套或组合的外形尺寸偏差应同取正值或负值）技术要求：外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5。

2、形状位置公差(mm)

2.1、台面、正视面板翘曲度：对角线长度≥1400mm，技术要求：≤3.0mm

2.2、台面、正视面板平整度：检测要求：≤0.2mm

2.3、底脚平稳性：检测要求：≤1.0mm

2.4、柜体邻边垂直度：①正视面板、框架：对角线长度≥1000检测要求：长度差≤3mm

2.5、正视面板、框架：①对边长度≥1000mm：对边长度差≤3.0mm检测要求：无面板框架:0mm

2.6、位差度：门与框架、门与门相邻表面间的距离偏差≤2.0mm

2.7、分缝：所有分缝≤2.0mm3、

木工及外观要求

3.1、玻璃件技术要求

①外露周边应磨边处理，安装牢固

②玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷

4、金属件外观焊接件技术要求

①焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位

②焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅

③焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm，

5、冲压件，冲压件应无脱层、裂缝喷涂层技术要求

①涂层应无漏喷、锈蚀

②涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷

6、电镀层技术要求

①电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺

②电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕

7、用料要求

1、玻璃部件技术要求：任何≥0.06m²垂直玻璃部件

8、安全性

8.1、必须符合活动部件间距离应<8mm或≥25mm

8.2、必须符合与人体接触的零部件不应有毛刺，刃口，尖锐的棱角和端头

8.3、必须符合所有垂直滑行的前卷门,在高于闭合点50mm的任一位置,不应自行移动

8.4、必须符合抽屉和柜门前端面上部的操作台应做斜边或相应的泛水处理，避免台面液体的滴落残留或滴入柜体内

9、操作台柜体及储物柜表面理化性

9.1、必须符合金属喷漆（塑）涂层金属电镀层

①硬度≥H

②冲击强度：3.92J,应无剥落、裂纹、皱纹

③耐腐蚀：24h乙酸盐雾试验(ASS),不低于7级

④附着力：不低于2级

10、储物柜力学性能：

10.1、以下五项都应符合GB/T10357.5-1989第9章的规定：①拉门强度试验：质量30kg,10次；②拉门水平静载荷试验：力80N,10次；③拉门猛开试验：质量3.0kg,10次；④拉门耐久性试验：质量2.0kg,循环次数50000次,速率6次/min；⑤过载试验：7d

10.2、以下项目都应检测“不应侧翻”且都符合要求

①空载稳定性试验；力矩200N-m

②活动部件垂直加载稳定性试验，主体结构和底架的强度试验，力300N,10次：位移<15 mm

（36）微波炉

技术参数

36.1、容量：≥23L

36.2、额定频率：50Hz

36.3、微波功率：≤700W

36.4、额定电压：220V

36.5、烧烤功率：≤0W

36.6、操控方式:旋钮式

36.7、类别:微波炉

36.8、变频/定频:定频

36.9、底盘类型:平板式

36.10、功能:加热

36.11、内胆材质:涂层

36.12、开门方式:按键式

36.13、能效等级:不低于三级能效

36.14、容量: ≥23L

（37）磁力搅拌器

技术参数

37.1、工作盘尺寸：φ135mm（5英寸）

37.2、盘面材质：不锈钢陶瓷涂层

37.3、电机类型：直流无刷电机

37.4、电机输入功率：≤5W

37.5、搅拌点位数量：1

37.6、搅拌量（水）：约3L

37.7、搅拌子尺寸：约50mm

37.8、转速范围：150-1600rpm

37.9、转速显示：LED

37.10、温度显示：LED

37.11、加热功率：≤ 550W

37.12、加热温度范围：室温-280℃，步长1°C

37.13、温度传感器：PT1000（精度为±0.5）

37.14、电源参数： 100-120/200-240V 50-60Hz

37.15、环境温度和湿度： 5-40℃ 80%

（38）电热恒温水浴箱

38.1、技术参数

| 孔数 | 双列八孔 |
| --- | --- |
| 温度范围 | 环境温度～100℃ |
| 温度波动 | ±0.5°C |
| 分辨率 | 不低于0.1°C |
| 内胆 | 不锈钢内胆、圈、盖 |
| 加热功率 | ≤2000W |
| 工作尺寸 | 约620×320×120m |

（39）电热恒温水浴箱

39.1用途

广泛用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂，浸渍药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其它温度试验，是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具

39.2功能要求

39.2.1、水箱选用优质不锈钢，一次冲压成型，美观大方，有优越的抗腐蚀性能

39.2.2、智能温控，精度高，数字显示，自动控温

39.2.3、操作简便，使用安全。

39.3技术参数

39.3.1、孔数：≥ 4

39.3.2、加热功率：≤1000W

39.3.3、温控范围：室温~100℃

39.3.4、温升速度：至100℃≤70min

39.3.5、控温精度：≤±0.5℃

39.3.6、工作尺寸：约305*305*130mm

（40）电动搅拌器

40.1功能要求

40.1.1、LCD液晶显示设定转速及实际转速,直观清晰

40.1.2、直流永磁电机，低噪音,免维护,运行平稳

40.1.3、恒定转速，可根据样品粘度变化自动调整扭矩

40.1.4、采用开放式机架,适用于多种容器

40.1.5、可调式搅拌棒夹头,装卸简便

40.1.6、过载自动停止,保障运行安全

40.1.7、启动平稳,有效防止样品溢出

40.1.8、自动记忆最终设定的工作参数,多段式编程控制

40.2技术参数

40.2.1、电压：100-240V

40.2.2、频率：50或60Hz

40.2.3、功率：≤72w

40.2.4、显示方式：LCD显示

40.2.5、转速范围：100-2000rpm .

40.2.6、转速控制精度：±10rpm

40.2.7、最大搅拌量：约20L

40.2.8、搅拌粘度：约10000mPa.s

40.2.9、升降行程：300-600mm

40.2.10、电机类型：直流永磁电机

40.2.11、定时范围：0-99h59min

（41）玻璃仪器气流烘干器

41.1功能要求

41.1.1、升温迅速,气流均匀,烘干作业快速,节能安全

41.1.2、旋钮调温，温度恒定,并可限定最高温度,保证设备使用安全

41.1.3、材质精良,采用优质不锈钢制作而成,经久耐用

41.1.4、与烘干器皿接触部位为塑料材质,防止器皿划伤

41.2技术参数

41.2.1、输入电源：AC 220V±10%/50Hz

41.2.2、功率：≤800W

41.2.3、风机类型：轴流

41.2.4、风机转速：2000转/分

41.2.5、风速：≥2米/秒

41.2.6、温控范围：40~ 120°C

41.2.7、控温精度：±5°C

41.2.8、风管规格(大)∅ X长度,孔数：17X 188mm、8孔

41.2.9、风管规格(中)∅ X长度,孔数：12X 194mm、11孔

41.2.10、风管规格(小)∅ X长度,孔数：8X167mm、11孔

（42）循环水真空泵

42.1功能要求

42.1.1、多表多抽头设计,可单独或并联使用

42.1.2、泵头采用耐腐蚀材料制成

42.1.3、外壳采用高强度ABS工程塑料一次成型

42.1.4、核心电机部分为不锈钢电机轴芯,长期工作不生锈

42.1.5、涡轮涵道式结构,保证水流最大量最快速地通过

42.1.6、特制流体消声器，减少水中的气体与液体的磨擦噪音

42.1.7、全铜线圈交流电机,尾部自带散热风扇，可连续工作

42.1.8、抽气管路上装有止回阀,可防止抽真空作业时意外停机

42.2技术参数

42.2.1、输入电源:AC220V

42.2.2、频率Hz:50

42.2.3、功率W : ≤180

42.2.4、显示方式:压力表x2

42.2.5、抽气头数量: ≥2

42.2.6、真空度MPa: ≥0.098

42.2.7、单头抽气量L/min: ≥10

42.2.8、流量L/min: ≥60

42.2.9、扬程: ≥8m

42.2.10、循环水功能:有

42.2.11、抽头材质：铜

42.2.12、止回阀材质：铜

42.2.13、泵头材质：304不锈钢

42.2.14、水槽容积L：≥15

（43）智能恒温数显电热套

43.1、容量：≥1L

43.2、电源	220V\50Hz

43.3、功率(W)：≤530

43.3、控温方式：PID智能温控，温度数显

43.3、控温精准：±1℃

43.3、控温范围：：室温300℃(可定制400℃)

43.3、内胆材质：玻璃纤维，内置合金电炉丝，阻燃绝缘，耐高温

43.3、外壳材质：冷板冲压，外部静电喷塑

43.3、保温棉材；半球型硅酸铝棉，真空定型，阻燃绝缘，耐高温

43.3、传感器： K型热电偶

43.3、使用范围：球形圆底烧瓶，随机器容量变化

（44）电烤箱

技术参数

44.1、主要功能：发酵，烘焙

44.2、容量：≥52L

44.3、功率：≤1800W

44.4、操控方式：机械按钮

44.5、加热方式：3D热风循环

44.6、温控方式：上下独立温控

44.7、温度范围：室温～250°C

44.8、其他要求：360°转叉，SPST温控

（45）PP耐酸耐碱的通风柜

45.1、外壳：采用约8.0mmPP 聚丙烯板焊接制作,经过雕刻一次折弯处理后形成整柜,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性

45.2、内壳：采用全新约 8.0mmPP 聚丙烯板焊接制作，具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，内侧板可固定供水考克，可加配供气考克，背板可固定导流板，顶板可安装照明以及集气装置。

45.3、操作台面：采用约 8.0mmPP 聚丙烯台面，台面与柜身一体焊接成型并设置有挡水边，防止液体外溢，台面具有良好的防水、防酸碱性能。

45.4、 集气风罩：采用 PP 材质，具有极强的耐腐蚀性，底部入口为长方形开口，顶部出口为圆形开口。

（46）核酸蛋白检测仪

技术参数

46.1、波长：254、280nm

46.2、显示：LED数字显示

46.3、样品池：100ul

46.4、光程：3mm

46.5、量程：0~100%T

46.6、灵敏度：≤0～2A

46.7、采用光电倍增管

46.8、功能要求：可实现电脑绘图、数据分析、计算与分析

（47）电热鼓风干燥箱烘箱立式恒温

1.1原理：

箱体釆用优质钢，工作室采用304不锈钢钢扳。箱门具备大视角观察玻璃窗，便于观察。合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小。（加热管在底部）

微电脑智能控温仪，具有设定,测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确可靠，带数字定时器，定时最长不少于6天

1.2技术参数

1.2.1、温范围：室温+10~200℃

1.2.2、控温精度不低于0.1℃

1.2.3、温度波动度±1℃

1.2.4、跟踪报警+10℃

1.2.5、定时范围0~9999min

1.2.6、功率: ≤3700W

1.2.7、电源电压: 80V 50HZ

1.2.8、搁板标配：≥3块

（48）嵌入式天花机吊顶中央空调

48.1、能效等级:不低于二级能效

48.2、变频定频:变频

48.3、能效比:约4.11

48.4、冷暖类型:冷暖型

48.5、匹数:约3匹

48.6、制冷剂：R32

48.7、制冷量：约7200W

48.8、制冷功：约72300W

48.9、制热量：约78800W

48.10、制热功率：≤32700W

48.11、电辅加热功率：≤32200W

48.12、室内机噪音：约43dB

48.13室外机噪音：约52dB

48.14、扫风方式：上下/左右扫风

（49）台式高速离心机

49.1功能要求

49.1.1、变频电机驱动,运行稳定,噪音低,速度精度高

49.1.2、机体采用优质全钢机身,304不锈钢内腔

49.1.3、≥10级加减速控制

49.1.4、≥30组程序存储空间

49.1.5、液晶显示，操作简单,显示更清楚直观

491.6、具有门套保护、超速保护等功能

49.1.7、离心后，离心机盖自动打开

49.2技术参数

49.2.1、电压：AC220V±22V/50Hz

49.2.2、总功率：≤420W

49.2.3、显示方式：LED数码管显示

49.2.4、最高转速：16500rpm

49.2.5、转速控制精度：±20rpm

49.2.6、最大容量：12x5ml

49.2.7、离心腔规格：φ200mm

49.2.8、最大离心力：约18757xg

49.2.9、定时范围：1min-99min

（50）信息化医学实训示教系统（智慧移动实训系统 ）

系统包括实训录显一体机、实训录播助手软件、高清实训摄像机、高清摄像机（全景）、实训推车及配套麦克风、无线网桥等

50.1、实训录显一体机

50.1.1、要求设备高度集成化，整体外观小巧便携，主机重量≤2.5kg,厚度≤36mm），支持挂靠在实训推车上，满足实训操作过程中预览、显示切换等操作需求

▲50.1.2、为保证系统性能稳定性与安全性，系统采用纯嵌入式硬件架构和linux系统，高性能低故障的固态硬盘≥256G，主机内含标准硬盘接口，可以按需扩展硬盘空间；要求提供第三方机构出具的具备CNAS和CMA标识的检测报告扫描件证明加盖厂家公章

▲50.1.3、主机要求内置电池，电池容量≥10000mAH，满状态运行可续航不低于6个小时；要求提供第三方机构出具的具备CNAS和CMA标识的检测报告扫描件证明加盖厂家公章

50.1.4、主机集成触摸屏要求≥14英寸，方便在各种场景下进行操作，具备一键复位功能，确保设备运行的安全性

▲50.1.5、主机要求支持无线音频、本地音频、网络音频等多种信号接入，同时主机具备多种物理音频接口，支持≥1路line in; ≥1路mic in; ≥1路line out，并支持音频监听、音量调节与音量状态显示；要求提供第三方机构出具的具备CNAS和CMA标识的检测报告扫描件证明加盖厂家公章

▲50.1.6、设备平均无故障工作时长MTBF≥25万小时，要求提供第三方机构出具的具备CNAS和CMA标识的检测报告扫描件证明加盖厂家公章

50.2、实训录播助手软件

50.2.1、支持嵌入式Linux系统，出厂即内置于实训录显一体机内，满足实训教学过程中的实操演示、实操回看、资源管理等多种应用

50.2.2、支持老师实训示范教学功能，无缝对接老师实训特写相机、全景相机等机位，实现多角度拍摄效果；支持通过触摸按键实现画面拉近、拉远

50.2.3、支持实训摄像机自动、手动聚焦两种模式

50.2.4、支持单画面、左右画面、画中画等多种布局模式，支持在同一界面显示全景、特写摄像机两个画面

50.2.5、为便于老师对实训操作进行点评分析，系统应支持学生操作标记功能，老师可以对学生操作正确、错误等进行实时标记，在进行回放点播时，可以通过标记的操作实现快速定位

50.2.6、支持老师实训示范教学回看功能，支持按照日期、时间顺序维度列表显示，支持通过内嵌播放器实现快速点播回放，支持全屏播放、进度条拖动快进、音量控制切换等多种播放控制功能

50.2.7、支持实操回看视频0.5倍、1倍、1.5倍、2倍播放速度切换，针对部分复杂操作，实现慢动作播放，方便学生更加轻松掌握老师操作细节；要求提供菜单截图证明加盖厂家公章

50.2.8、支持全景摄像机、特写摄像机、合成画面视频录制及生成

50.2.9、支持资源统一管理，能够通过日期选择对应录制视频资源，支持快捷保存到USB存储或者本地硬盘

50.2.10、为了确保录制资源的空间的长效应用，支持批量选择删除功能，当存储空间不足时，系统能自动删除最早录制视频文件，确保新的视频文件能够正常录制和存储

50.3、高清实训摄像机

50.3.1、采用不低于1/2.5 英寸CMOS, 有效像素≥850万

50.3.2、信号系统1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50,1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50

50.3.3、镜头焦距≥12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ～F2.8

50.3.4、快门速度1/30s ～ 1/10000s

50.3.5、支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪

50.3.6、信噪比≥ 55dB

50.3.7、水平视场角72.5° ~ 6.9°，垂直视场角44.8° ~ 3.9°

▲50.3.8、要求提供设备平均无故障时间不低于120000小时证书扫描件加盖厂家公章

50.4、高清摄像机（全景）

50.4.1、采用不低于1/2.5 英寸CMOS, 有效像素≥850万

50.4.2、支持视频编码标准：H.265 / H.264 / MJPEG

50.4.3、支持不低于8倍数字变焦

50.4.4、快门速度1/30s ~ 1/10000s

50.4.5、支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪

50.4.6、支持≥1 路, 3G-SDI；≥1 路, RJ45，10M / 100M 自适应以太网口；支持POE供电模式

50.4.7、音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口

50.4.8、USB 接口≥1 路

50.5、实训推车

50.5.1、配置ABS后把手，手感舒适，便于推车的移动

50.5.2、车体底座采用不少于4个3寸高强度防缠绕静音万向医疗轮，两个带刹车

50.5.3、底盘采用高强度铝合金结构底座框架支撑，具有高承载能力和稳固性强

50.5.4、立柱使用航空铝合金新型复合材料,内部中空设计，可隐藏走线

▲50.5.5、显示器固定架标准Vesa（孔位约75*75mm或约100*100mm）可以承受约10KG, 可进行俯仰≥30度、左右≥90度的摆动，可满足不同视角角度需要；要求提供第三方机构出具的具备CNAS和CMA标识的检测报告扫描件证明加盖厂家公章

50.5.6、配置约1.2米活动长摇臂，可悬挂摄像机，并可自由活动至任意位置悬停，总升降高度约500mm

50.5.7、推车自带箱体，标配含有锂电池、线盘、电源显示面板等配件

50.5.8、要求推车箱体支持实时显示电量

50.5.9、内置UPS,可满足整套设备不低于6小时的运行

50.5.10、POE：5口百兆，其中4口支持POE；整机输出功率最大57W，单口最大30W

（51）电热恒温真空干燥箱

51.1功能要求

51.1.1、PID控温技术, LED数码管显示设定温度及当前温度,清晰直观

51.1.2、具有定时、超温报警,自动校正误差等功能

51.1.3、工作室采用优质304不锈钢板或优质钢板制作,四角圆弧设计,易于清洁

51.1.4、箱门松紧度可调节,整体成型的硅胶密封条,确保箱内良好的密封性

51.1.5、采用双层加厚玻璃大视窗,工作室内加热物品一目了然

51.1.6、冷轧钢外壳,采用静电喷塑处理工艺,抗腐蚀、耐老化

51.2技术参数

51.2.1、输入电源/频率：AC 220V/50Hz

51.2.2、整机功率W：≤1400

51.2.3、显示方式智能黑屏液晶屏

51.2.4、真空度：≥133pa

51.2.5、温控范围：RT+10~ 200°C

51.2.6、控温精度：±1°C

51.2.7、温度均匀性：±2°C

51.2.8、定时范围min：0-9999

51.2.9、工作尺寸mm：450X450X 450

51.2.10、有效容积：≥90L

51.2.11、标配隔板数量：≥2

51.2.12、隔板承重：≥15kg

（52）实验室PP万向抽风罩

（53）紫外分析仪

53.1功能要求

紫外分析仪的紫外灯采用石英玻璃紫外灯管及滤光片组成,两组光源的波长分别为约254nm和约365nm。光源经滤光片滤色即可用于实验,两种光源既能单独使用亦可同时混合使用。

53.2技术参数

波长: 254、 365nm、 点阵灯

（54）PP耐酸耐碱试剂柜

54.1、采用耐强酸、强碱 PP（聚丙烯）材料制成，具有卓越的腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体坚固及密封性

54.2、合页、碰珠、螺丝、拉手等采用同质 PP 材料

54.3、柜门采用双锁结构，可实现双人双锁管理要求

54.4、带活动层板，可随意调节高度

（55）多媒体教学系统

（一）云教室教学软件技术参数

1）云教室教学软件底层硬盘保护+网络同传部分功能要求

（1）可实现所有的终端集中统一管理

（2）无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种 Windows 桌面云环境

（3）断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响独立运行

（4）不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统

（5）镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致

（6）服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成

（7）客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式

（8）客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用

（9）支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题

2）云教室教学软件功能要求

（1）安装部署快捷，升级简易方便，全中文界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式

（2）采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，屏幕广播响应时间<0.4秒

（3）防杀进程、断线保护、卸载密码保护辅助功能维护教学秩序

（4）文件分发和提交支持拖拽添加，教师或学生一次分发或提交多个文件夹或多个文件目录下的文件

2.课堂教学

（1）教师演示：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播

（2）教师演示速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学

（3）屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注

（4）视频广播：实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频

（5）视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机

（6）语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言

（7）语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象；

（8）学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学

（9）分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度

（10）分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等

（11）屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放

（12）学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习

（13）文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件

（14）作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小

（15）网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图；

（16）屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视

（17）频道教学：支持不低于32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。

3.教学评测

（1）随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。

4.课堂管理

（1）签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比

（2）班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型；

（3）上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器

（4）程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具

（5）学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程

（6）系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等；

（7）黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，教师可自定义黑屏的内容与图片。

3）终端硬件技术参数

1、CPU：≥酷睿i7-12700处理器

2、主板：≥Q670芯片组主板，底层BIOS支持英文、中文和法文等多语言

3、内存：≥16G DDR4 3200MHz 内存，内存插槽≥4条，最大内存支持≥128G；

4、硬盘：≥256G M.2 NVME 高速固态硬盘+1TB机械硬盘；

5、显卡：≥GTX1660-6G独显；

6、声卡：≥Realtek ALC623声卡芯片；

7、网卡：≥Realtek RTL8125网卡芯片，RJ45端口，≥2.5G高速以太网卡，满足数据汇聚功能，支持PXE预执行环境和WOL网络唤醒,等功能，网络电信端口通过防雷击认证

8、光驱：无光驱

9、扩展槽：PCIe 3.0 x16插槽≥1个、PCIe 3.0 x4插槽≥3个；

10、音频I/O：前置1个麦克风接口和一个音频输入输出二合一接口，无需转换头即可兼容单头和双头接线的耳机麦克风，后置音频接口≥3个

11、视频I/O：主板原生非转接VGA端口≥1个，HDMI端口≥1个，DP端口≥1个；

12、数据I/O：主机标配USB接口≥9个(其中前置USB 3.2 Gen 2 Type-A 10Gb/s端口≥2个，前置USB 3.2 Gen 1 Type-A 5Gb/s端口≥2个，前置USB 3.2 Gen 2 Type-C 10Gb/s端口≥1个，后置USB端口≥4个)；

13、数据I/O端口可靠性：主机的USB数据接口输出电压符合YD/T1591-2009标准规定的4.75V-5.25V标准并提供测试合格证书

14、键盘：防水键盘，具备放泼溅导水孔并提供键盘防水孔照片；

15、鼠标：光电USB鼠标；

16、电源：≥500W 能效可达92%高效电源，宽电压范围：90-264V AC

17、机箱：立式机箱，机箱容积≤18L，前置电源和硬盘工作状态闪亮指示灯，带搬运提手；

18风扇：内置散热风扇数量≥3个；

19、操作系统：预装不低于Windows 11 正版操作系统

20、显示设备：配套约21.5英寸LED显示设备，响应时间不高于5ms；具备低蓝光（Low Blue Light）显示技术，支持壁挂，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害

21、固件安全：内置USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露

22、可靠性：具备防腐设计适应沿海雾盐使用环境、具备通过高湿度运行检测、平均无故障时间≥99万小时、通过箱体封闭检验并支持35℃的封闭环境下工作2小时23、环境适应力：主机通过频率5Hz-2000Hz的振动试验，温度-40℃~70℃（存储）、温度0℃~50℃（运行）等环境应力筛选测试

24、售后服务：主机不低于五年保修及上门服务

（二）音箱

1、6.5寸喇叭单元,定阻定压两用，功率可调

2、频率响应：170-12000Hz

3、输入方式：（70V） 5/10/20/30/40W/8Ω

4、输入方式：（100V） 10/20/30/40W/-/8Ω

5、灵敏度：不低于91db

（三）功放

1、标准2U机箱，铝合金面板，抽手设计，方便美观

2、2路话筒输入（MIC1、2）；MIC1具有最高优先权，2路线路输入（AUX1、2）；1路线路信号输出

3、1路线路输出可接功放以扩展功率

4、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。

5、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有高的可靠性。

6、带默音调节按钮，可调节默音深度

7、带5分区定压输出，每分区音量单独可调

8、额定输出功率：400W

9、输出方式： 4-16Ω定阻输出70/100V 定压输出

10、电源交流：220V-240V/50Hz-60Hz

11、辅助输出 ：600Ω  1V（0dB）

12、输入： MIC1.2:600Ω  2.0-4.0MV，AUX1，2:15KΩ775MV不平衡

13、频响 ：80Hz-16KHz  （±3dB）

14、谐波失真：小于0.1%atMIC1and2:66dB.AUX1and2：70dB

15、信噪比： Microphone1and2:66dB.AUX1and2:70dB

16、音调调节：低音：±10dB at100Hz  高音：±10dB at15KHz

17、保护：过热  过载  短路

18、默音功能： MIC1信号抑制其他输入信号

19、电源消耗：≤580W

（四）一拖二无线麦

1、频率范围：580～830MHz（默认601-648MHZ)最大频道数约200

2、最大频率个数：约200

3、频带宽度：约50MHz

4、接收灵敏度 ：<-95dBm for 30dB S/N Ratio

5、最大频偏 ：+/-60KHz

6、频率响应：18~50KHz

7、信噪比：>110dBm(A)

8、失真度：<0.5%

9、动态范围：>102dB

10、音频插座：XLR+jack

11、天线插座：2 BNC,50Ω

12、音频输出电平：+8dBu max

13、电源：12~18V DC/1000mA

（五）投影幕布

1、采用3LCD显示技术

2、芯片技术：0.64”(16.3mm)×3 BrightEra 液晶面板，宽高比16:10，1.6倍手动变焦

3、光源技术：3LCD投影系统和荧光体激光光源

4、光源寿命：≥20000小时

5、亮度输出：约5000流明

6、对比度：约3,000,000:1

7、分辨率：约1280x800

8、镜头参数：手动镜头，投射比1.29-2.07:1

9、过滤网清洁时间：≥1000小时

10、扬声器：约16W

11、梯形校正：垂直：+/-30度；水平+/-30度。具有垂直，水平，四角梯形校正通过菜单选择数码缩小功能，实现缩小或调整图像的尺寸

12、教育工程机：重量5.7KG及以上

13、维护要求：≥2万小时免维护，可实现7*24小时不间断工作

14、即开即关：打开，即可达到全亮；关闭，即可断电

15、具有高对比度的动态范围，对画面的暗部和亮部予以补偿，实现增强对比度的目的

16、智能场设置：可提供三种预设场景，通过优化亮度，冷却系统和其他功能设置，针对不同的环境达到更好的投影效果

17、无灯泡设计，无汞，节能环保

18、自动调节功能可以根据投影图像的亮度自动调整激光光源的输出亮度，当投影较暗的图像时可以避免不必要的电力消耗

19、图像消除功能

20、信号输入输出端口：数字视频：HDMI×2（支持HDMI音频）；RS-232接口X1；USB接口×1；模拟视频：输入VGA（D-SUB）×1；立体声迷你输出音频接口×1

（六）150寸电动幕

1、弧型流线时尚钢琴烤漆外壳

2、材质：高清白塑，有阻燃认证

3、电动机构：管状电容限位，大功率电机功率约55W

4、幕面解像力：≥125线对/mm，有效散射角≥160度

5、幕布尺寸：150寸

6、升降方式：电动

7、比例：16:10

8、甲醛含量：限值小于75mg/kg

（56）数据处理终端系统

技术参数

云终端一体机参数

（一）、硬件参数

1、规格：≥21.5英寸液晶屏幕

2、芯片：≥酷睿I5-10400处理器

3、内存：≥8G DDR4内存，支持32G内存容量扩展

4、存储：≥512GB M.2固态硬盘，支持机械硬盘扩展

5、显卡：≥集成显卡

6、声卡：集成HD Audio

7、喇叭：≥2W*2内置立体声喇叭，喇叭阻抗8Ω

8、网卡：内置802.11无线网卡，集成10/100/1000M自适应以太网卡

9、扩展槽：≥1个M.2插槽,≥1个RIMM插槽

10、显示屏：≥21.5英寸LED显示屏，分辨率≥1920*1080，三边微边框设计

11、I/O端口：USB3.2 Gen1 Type-A端口≥4个，USB2.0 Type-A端口≥2个,HDMI端口≥1个，COM口≥1个，USB数据端口输出电压符合YD/T1591-2009标准规定的4.75V-5.25V标准并提供测试合格证书（提供第三方权威检测机构出具的测试证书复印件）

12、电源：≥120W变频电源

13、主机：俯仰调节底座和支撑，调节角度范围不低于-5°至15°

14、壁挂：支持VESA100*100mm的壁挂标准，方便壁挂或者可升降支架部署

15、键盘：防液体泼溅功能USB键盘

16、鼠标：USB防菌光电鼠标

17、云端协议：适配IDV、VOI、TCI等多种云桌面技术协议

18、可靠性标准：平均无故障时间≥99万小时

19、售后服务：不低于二年保修及上门服务

（二）、技术参数

1、接口 高速 USB 2.0

2、最小墨滴尺寸 BK: 3pl CMY: 1.5 pl

1、连接方式支持有线和无线

2、最大画副：A4

3、20页自动输稿器

4、打印速度: ≥7.0/16.5ipm  30/26ppm

5、打印分辨率:不低于1200*6000  DPI

6、支持自动双面打印

7、支持传真

8、约1.8英寸液晶显示屏

9、机器内存约128MM

（57）实验室低温冰柜

57.1、立式低温柜、超厚发泡层、304不锈钢内胆、压缩机组

57.2、温度范围：-40~86℃

57.3、有效容积：≥58L

（58）管道风机  4寸

58.1、安装方式：普通吊顶式

58.2、形状：圆形

58.3、适用面积：＞40㎡

58.4包装清单：管道风机*1，软管*2米，卡箍*2，电源线*1，胶布一卷

（59）数据处理终端

59.1、CPU：≥酷睿i3-12100处理器

59.2、主板：≥B660芯片组主板，底层BIOS支持英文、中文和法文等多语言

59.3、内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存，最大内存支持≥64GB

59.4、硬盘：≥256G M.2 NVME 高速固态硬盘

59.5、显卡：≥集显

59.6、声卡：≥Realtek ALC623系列声卡芯片

59.7、网卡：≥Realtek RTL8111系列网卡芯片，自适应10/100/1000M以太网卡，RJ45端口，支持PXE预执行环境和WOL网络唤醒,等功能，网络电信端口通过防雷击认证并提供第三方测试机构检测证书

59.8、光驱：无光驱

59.9、扩展槽：PCIe 3.0 x16插槽≥1个、PCIe 3.0 x1插槽≥3个

59.10、音频I/O：前置1个麦克风接口和一个音频输入输出二合一接口，无需转换头即可兼容单头和双头接线的耳机麦克风，后置≥1个音频接口

59.11、视频I/O：原生非转接VGA端口≥1个，HDMI端口≥1个

59.12、数据I/O：主机标配USB接口≥10个(其中前置USB 3.2 Gen 2 Type-A 10Gb/s端口≥2个，前置USB 3.2 Gen 1 Type-A 5Gb/s端口≥4个)；

59.13、数据I/O端口可靠性：主机的USB数据接口输出电压符合YD/T1591-2009标准规定的4.75V-5.25V标准

59.14、键盘：防水键盘，具备放泼溅导水孔并提供键盘防水孔照片

59.15、鼠标：光电USB鼠标

59.16、电源：≥260W 能效可达90%高效电源，宽电压范围：90-264V AC（提供具有CNAS/CMA有效认证范围内的国家认可的第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求）

59.17、机箱：立式机箱，机箱容积≤15L，前置电源和硬盘工作状态闪亮指示灯

59.18、风扇：内置散热风扇数量≥2个

59.19、操作系统：预装不低于Windows 11正版操作系统

59.20、显示设备：配套约21.5英寸LED显示设备，响应时间不高于5ms；具备低蓝光显示技术，支持壁挂，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害

59.21、固件安全：内置USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露并诊断故障，帮助用户准确定位硬件故障

（60）防爆柜

60.1、全部采用双层防火构造，两层钢板之间相隔有 38mm 的空气绝缘层。

60.2、厚度1.0mm 的钢板经过点焊接。

60.3、三点联动式门锁（可以加配挂锁），柜门配有双钥匙。实现双人双锁管理。

60.4、约5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢

60.5、装设有防闭火装置的双透气孔。

（61）毒麻药品柜

61.1技术参数

61.1.1、容积（GAL/L）：≥22/83

61.1.2、可调层板：≥3

61.1.3、门类型（手动）：单门

61.1.4、锁：电子密码锁+机械锁

61.2功能要求

61.2.1、采用优质冷轧钢板，整体为双层防火钢板结构，两层钢板之间相隔有约38mm的绝缘层
61.2.2、液晶电子密码锁+机械锁，双锁控制，双人管理，安全保障升级

61.2.3、约5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢
61.2.4、防静电接地夹：一端接柜体（柜体右下方接地牌处）一端接地桩，有效防止静电干扰
61.2.5、符合国家标准的的警示标签显而易见
61.2.6、设有消焰避火通风孔，分别位于柜身两侧，有效降低柜体内气体浓度；

61.2.7、镀锌层板可上下自由调节
61.2.8、琴式铰链便于平滑关闭，门轻松自如启闭180度
61.2.9、柜子内外静电喷涂，表面光亮耐腐蚀和潮湿

61.3装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 接地钳 | 1个 |
| 搁架 | 1-3块 |
| 使用说明书 | 1本 |

(62) 防爆空调

62.1、制冷量：2500W（±1%）

62.2、制热量：2500W（±1%）

62.3、额定电压：220V

62.4、频率： 50HZ

62.5、制冷剂： R22

62.6、制冷剂注入量：约1. 2kg

62.7、重量(内机/外机)：约60kg/53kg

62.8、循环风量：400m3/h（±1%）

62.9、防爆等级：不低于Ex dbeb tb mb IIBT4 Gb

（63）防爆LED灯管

63.1、光源:LED灯管

63.2、尺寸:约 0.6/0.9/1.2米

63.3、工作电压:AC220v

63.4、规格:单管/双管

63.5、显色指数:Ra> 80

63.6、防护等级:IP66 / WF2

63.7、引入装置:G1/2

63.8、防爆标志:不低于ExdIIB T6 Gb

63.9、电缆规格:6-10mm

63.10、材质:铝+玻璃

63.11、执行标准:GB3836.1-2010、GB12479.1-2013

（64）定时抽风机

64.1、口径:约 97/122mm

64.2、功率: (高) 约33/(低) 约28W

64.3、风量:(高约)284/(低) 约248m3/h

64.4、风压: (高) 约159/(低) 约106Pa

64.5、尺寸: 约580*205*225mm

64.6、电压:220V

64.7、频率: 约50HZ

（65）不锈钢紧急冲淋洗眼器

65.1、主体采用不锈钢材质，涂层为环氧树脂涂层；洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛

65.2、配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物 质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗 眼器的洗眼系统进行冲洗

（66）边台、中央台、实验台、准备台、转角柜（全钢）

1、柜体可采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接

2、结构整体为拆装式结构分为多个单元独立柜体，面板为外盖式结构，门板抽面均为双层结构，默认柜体上部分为抽屉，下部分为柜门。前框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定

3、柜体内部预留层板孔，可配置一块可调节活动层板。

4、拉手与面板一体折弯成型一字拉手

5、滑轨选用DTC三节滚珠静音滑轨，耐用、顺滑、承重性好

6、铰链选用DTC 110度直弯弹簧铰链，经久耐用，不生锈

7、地脚约8mm螺杆尼龙塑料底座承重及防腐蚀防水性强

8、台柜体以及储物柜表面理化性能、金属喷漆（塑）涂层理化性能

1.8.1、硬度 ≥H、3H 合格

1.8.2、附着力 不低于2级、1级合格

1.8.3、冲击强度；3.92J 应无剥落、裂纹、皱纹

9、储物柜力学性能：

1.9.1、拉门强度试验：不低于质量30kg,10次

1.9.2、空载稳定性试验：力矩200N· m 不应倾翻

1.9.3、搁板稳定性试验：垂直力100N，空载搁板不应倾翻

10、操作台力学性能：

1.10.1、水平静荷试验：不低于力600N,10次

1.10.2、垂直静载荷试验：主桌面约2000N10次

1.10.3、垂直静载荷试验：辅助桌面力500N,10次

11、操作台面理化性能：

1.11.1、耐水蒸气：水蒸气(60士5) min无凸起、龟裂和明显变色

1.11.2、耐划痕：1.5N，划一周无整圈连续划痕

1.11.3、耐冷热循环：(80±2)℃,(120士10) min (-20±3)℃,(120土10) min 四周期， 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色

1.11.4、生物实验台面耐污染：少许试液，24h不低于3级

12、木工及外观要求：

1.12.1、操作台面不应有裂缝、渗透现象

1.12.2、操作台面不应有污物、杂质

13、形状位置公差：

1.13.1、柜体邻边垂直度：正视面板、框架角线对长度≥1000mm长度差 ≤З mm 、1mm 合格，正视面板、框架对角线长度<1000mm长度差 ≤2 mm 、正视面板、框架角线对长度≥1000mm对边长度差 ≤3 mm 正视面板、框架对角线长度<1000mm对边长度差 ≤2 mm、1mm

1.13.2、位差度：门与框架、门与门相邻表面间的距离偏差（非设计要求）≤2.Omm、1.lmm 合格，抽屉与框架、门、抽屉、拉篮、相邻表面间的距离偏差（非设计要求）所有分缝（非设计要求时）≤1. Omm 0.8mm

1.13.3、分缝：所有分缝（非设计要求时）≤2.Omm 0.7mm

1.13.4、抽屉：下垂度≤10mm、8mm 合格，摆动度 ≤10mm、6mm

14、金属表面耐腐蚀：

1.14.1、中性盐雾（连续喷雾不低于120小时）涂层对基体的保护等级、涂层本身的耐腐蚀等级实测值需达不低于10级

15、台面：≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。                                                 
16、台面检测要求：
    A.测试试剂为1、硫酸（98%）2、硝酸（65%）3、盐酸（37%）4、磷酸（85%）5、氢氧化钠溶液（40%）6、乙酸（99%）7、甲醛（37%）8、四氯    化碳9、硫化钠饱和液10、苯酚11、双氧水3%12、氨水28%13、铬酸5%14、  石脑油15、丙酮16、甲苯17、二甲苯18、苯19、氯苯20、亚甲蓝指示剂21、王水22、硝酸银溶液1%23、硫酸铜溶液10%24、龙胆紫25、氯化镁溶液10%26、氢氧化钙饱和液27、重铬酸钾饱和液28、过氧乙酸29、正乙烷30、乙酸乙酯31、异戊醚32、乙醇33、松节油34、次氯酸钠溶液13%35、苦味酸36、甲基橙37、氢氧化钾溶液40%38、糠醛39、二氯乙烷40、尿酸41、高氯酸/42、碘酒43、二氯甲烷44、二硫化碳45、汽油46、丁酮47、磷酸二氢钠48、单宁酸49、甲酚红 50、甲醇51、乙醚52、红药水53、孔雀绿54、种鉻酸钾洗液55、碳酸钠水溶液56、磷酸钠溶液57、矿物油等实验室常用化学试剂的腐蚀，测试结果不低于5级标准

B.物理性能检测项目有、24H含水率0.2%、拉伸强度120Mpa、表面耐干热性能、洛氏硬度123%、表面耐香烟灼烧密度、耐沸水性能外观5级无变化，质量增加0.8%，厚度增加0.5%、弯曲强度146Mpa、压缩强度279Mpa、抗冲击性能(1.0m,0.324kg)测试无裂纹、简支梁无口冲击强度11.5(C)kJ/m2、线性膨胀系数（-30℃~+30℃）为1.2*10-5、耐磨性能.其中表面耐干热性能、表面耐香烟灼烧、耐沸水性能、的检测结果必须是５级．GB/T17657-20134.59甲醛释放量测定-----干燥器法检测结果值为≤0.61mg/L，E1级，表面耐磨性能检验结果≥1000r。                       
    C.氧指数判定检测项目：按照GB/T2406.2-2009检测UL94:2013水平燃烧，UL94:2013垂直燃烧，符合UL94:2013燃烧测试规定的V-0的等级。                          
    D.抗菌检测项目：肺炎克雷伯氏菌ATCC4352:99.92%菌液浓度2.6*105CFU/mL、金黄色葡萄球菌ATCC6538:99.81%菌液浓度1.3*105CFU/mL、大肠杆菌ATCC25922:99.87%菌液浓度2.1*105CFU/mL、鼠伤寒沙门氏菌ATCC13311:99%、粪链球菌ATCC29212:99.88%菌液浓度3.6*105CFU/mL、黑曲霉ATCC16404:83.64%菌液浓度1.0*105CFU/mL、白色念珠菌ATCC10231:91.11%菌液浓度1.6*105CFU/mL、猪霍乱沙门氏菌CMCC(B)50018:99.9%、耐氧甲西林金黄葡萄球菌ATCC43300:99.9%。                                   
    E.通过不低于201种高关注物质（SVHC）的测试                                    
    F.通过：三聚氰胺转移、抗指印、抗反光、径向光泽度、绝缘电阻参考GB/T10064-2006测试结果为3.2*108MΩ、氧指数32.9、介电常数参考GB/T1693-2007测试结果为8.86、介质损耗参考GB/T1693-2007测试结果为0.1319、耐污性能相关检测。                                                
    G.通过39种邻苯二甲酸酯的检测

（67）实验室凳子

1、可升降

2、颜色分类：黑色

3、轮子款：约330#轮子款铝合金脚加高 铝合金脚升降高度42-56CM BB脚款

（68）桌子

1、基材釆用优质El级中纤板贴胡桃木皮，纹路自然、美观 大方

2、涂料采用易涂宝或华润系列底漆和面漆，五底三面喷涂

3、五金件，三节滑轨，合金拉手，优质万向轮，滑动自如

（69）桌面书架

1、基材釆用优质El级中纤板贴胡桃木皮，纹路自然、美观 大方

2、涂料采用易涂宝或华润系列底漆和面漆，五底三面喷涂

3、五金件，三节滑轨，合金拉手，优质万向轮，滑动自如

（70）三/二联水龙头

1、实验室专业三口鹅颈龙头，三个独立控制的阀门和三个出口，水嘴为可插皮管的尖嘴型，主体加厚铜质。
1.1、铸件：不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净
1.2、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1-2000或GB/T7306.2-2000或GE/T
7307-2001的规定,其中按GB/T7307-2001的外螺纹应不低于B级精度。
1.3、螺纹表面：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度R₃不大于3.2μm
1.4、塑料件表面：不应有明显的填料班、波纹、溢料、缩痕、翘曲和熔接痕。也不应有明显的擦伤、划伤、修饰损伤和污垢
1.5、安装长度：应大于等于48mm
1.6、装配：装配好的手柄应予稳、轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动
1.7、连接螺纹扭力矩：承受61Nm扭力矩试验后应无裂纹、损坏
1.8、外观：水嘴外表面涂，镀层应结合良好，组织应细密，光滑均匀，色泽均匀，抛光外表面应光亮，不应有起泡、烧焦、脱离、划伤等外观缺陷
1.9、阀体强度：

①进水部位（阀座下方）：2.5MP:±0.05MPa水压,持续60s±5s,无变形、无渗漏
②出水部位（阀座上方）：0.4MPa±0.02MPa水压,持续60s±5s,无变形、无渗漏
1.10、密封性能：

①连接件：1.6MPa±0.05MPa水压,持续60s±5s,无渗漏
②阀芯：1.6MPa±0.05MPa水压,持续605±5s,无渗漏。0.05MP₂±0.01MPa水压,持续60s±5s,无渗漏
③上密封：0.4MPa±0.02MPa水压,持续60s±5s,无渗渍
1.11、流量,l/s：动压0.3MPa±0.02MPa下>0.20MPa
1.12、手柄扭力矩试验后：
①部件，在4Nm±0.5Nm的扭力矩下任何部件均不变型
②阀芯密封，在4Nm±0.5Nm的扭力矩与1.6MPa,0.05MPa水压下,持续60s±5s,无渗漏。
③上密封，在4Nm±0.5Nm的扭力矩与0.4MPa±0.02MP3水压下,持续60s±5s,无渗漏。
④流量,l/s，在4Nm±0.5Nm的扭力矩与动压0.3MPa±0.02MPa下，≥0.20。检测结果应为左出水口：0.27，中出水口：0.26，右出水口：0.27。

（71）PP水盆

1、高密度PP一体成型水盆，耐强腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。壁厚可达75-8mm，平整不变型。
2、水槽落水头堵臭装置：组合式配高密度PP一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁
2.1、外观要求：水槽色泽一致，使用表面完整光滑，不得有缺料、划伤、气泡、裂纹等明显缺陷

2.2、承载能力：在水槽中心加载50kg配重,保持10min,水槽不得破裂
2.3、耐腐蚀性：经试剂10%HCl、10%NaOH、15%次氯酸钠、饱和NaClr、70%乙醇溶液分别实验,实验后水槽表面不得有永久性腐蚀或变形

（72）多功能白板600*1400*120mm 定制

1、板面：原装板面，厚度约0.3㎜，无接缝、表面附着白色涂层

2、边框：超宽内、外框为配备电子白板开发，采用、铝合金边框，四角包边为ABS圆形结构，抗磨、抗拉、不变形

3、夹层：采用厚度约23mm，高密度吸音泡沫材料板，背面采用整块防锈镀锌板，经专用粘合剂高压定型，胶合牢固，耐腐蚀、耐冲击、经久耐用，保持书写板面平整，永不脱壳

4、规格：外径约400*140cm，需保证与电子白板物理尺寸有效对接；并可根据学校实际情况进行调整；支持电子白板居中（偏左或偏右）的安装方式，带有自锁装置，在电子白板不使用时，可以将推拉板锁定遮住电子白板达到保护电子白板的目的

2、外框：采用铝合金，色泽柔和，不反光。采用内置正向吊轨

（73）柜830*420*1800 mm定制

1、材质：柜体采用约16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。
7.2、结构：上部木框式镶装约5mm厚钢化玻璃对开门，下部开门式柜，内设二层层板，共四层。层板采用优质约16mm三聚氰胺双贴面刨花板，整体结构科学合理，造型美观。拉手为不锈钢拉手。
7.3、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。

（74）讲台

1、讲台用材：采用0.8mm-1.2mm优质冷轧钢板

2、讲台结构：采用上下分体式设计，钢木结构，桌体上部采用圆弧形设计，台面采用防划痕木纹面板，防静电，实木扶手，背后L型实木装饰板。桌面显示器翻转结构，使用方便，可根据使用调节不同角度（0-120度），可安装键盘，鼠标，中央控制器，互不影响独立操作。桌面预留集成笔记本接口模块，左右二侧有散热孔，讲台右侧带静音滑轨抽拉隐藏式抽屉，可放置实物展台。桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，可整齐放置配套设备。可敲落式走线孔，方便布线。二把钥匙控制整个讲台。

（75）试剂架

1、材质：铝玻材质结构
2、电源盒：在试剂架立柱两侧设电源盒或电源直接设计在立柱上，采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理。
3、插座：220V、10A五孔插座。

（76）天平台

1、天平台框架：主体支架采用≥40×60mm优质方钢，表面经磷化、酸洗、环氧树脂静电粉末喷涂

2、天平台台面：≥40mm 厚大理石，四边倒角圆滑过度；减震功能；有微调装置，可多层调节水平高度

3、天平台箱体：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力

4、天平台可调脚：不锈钢螺杆+尼龙罩盖+橡胶底座组合结构，自由调节高度0-20mm，具备初级减震功能

（77）讲台地台6000*800*150mm定制

1、站台规格：大于或等于：长6000*1000*150MM

2、材质要求：主材采用厚度不小于17mm环保实木生态板制作而成，含水率 8%-13%。

3、五金配件要求：优质五金件

（78）教学大黑板  1.2米*4米 定制

1)结构要求：双侧推拉组合式

1、内轨道装置：电子白板置于轨道中央，左右两边各平行安装一块绿板。

2、外滑轨装置：两块移动绿板的合计尺寸与电子白板尺寸一致，合并时能完全覆盖电子白板，推开时不会遮挡电子白板。绿板配置上锁装置，滑动到电子白板前端时能上锁，可保护内轨的电子白板。移动绿板的上方与下方安装四组滑轮，使其能在外滑轨中左右滑动。移动绿板的下端配置清扫粉笔灰的装置，在滑动过程中能自动清扫轨道内的粉笔灰等杂质，杂质落入外框下框的集灰盒中，解决了外滑轨的清洁问题。书写板设有滑动缓冲胶垫，缓解滑动可能发出的噪音以及强烈碰撞造成的损坏。

2)材质要求：

1、面板：采用厚度约0.39mm镀锌钢板，喷涂黑板专用面漆，经高温固化而成，颜色为墨绿色，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色

2、背面：采用厚度约0.2mm镀锌钢板，板面平整，镀层牢固、光滑均匀

3、夹层：采用消音板做夹层，面层平整，无折痕，不变形

4、绿板边框：采用约22*30mm 壁厚约1.2mm铝型材

5、外框滑轨：采用约120mm×60mm特制双轨道（内轨道、外滑轨）铝型材，内轨道宽度约70 mm，外滑轨宽度约50mm，壁厚约1.2mm

6、四角采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强

3）工艺要求：要求面板、夹层、背板胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，框架连接牢固

（79）气瓶柜 定制

1、材质：采用约1.2mm优质冷轧钢板做成；

2、表 面：经过严格的酸洗、磷化处理后，再进 行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理

3、规 格：单/双门，手动，带玻璃视窗

4、电源：AC220V、50HZ 恢复正常工作时间：≤30s

5、工作功率：≤40W（排风状态时）

6、警报方式：声、光报警

7、报警音量：≥80dB